# Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Красноярск 2011 г.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

## I. Общие положения

1. Цель оценки – повышение профессионального уровня подрядных дорожно-строительных организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и сооружений на территории Красноярского края.

2. Задачи оценки:

- определение уровня подрядных организаций посредством дифференциации выявленных нарушений по степени их тяжести в зависимости от объема и качества дорожно-строительных работ;

- составление и ежегодная актуализация рейтинга подрядных строительных компаний, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;

- получение количественного показателя выявленных нарушений по видам дорожно-строительных работ (общие характеристики, организация строительного производства, ведение исполнительной документации, земляное полотно, дорожная одежда, искусственные сооружения, обстановка дороги).

3. Функции оценки - оценка может быть использована для:

- строительного контроля заказчика и строительного контроля подрядчика для анализа уровня качества выполняемых дорожно-строительных работ;

- обмена информацией о состоянии качества дорожных работ между органами власти различных уровней;

- для направления материалов проверок в саморегулируемые организации и другие профессиональные объединения;

- для иных целей, не противоречащих действующему законодательству.

4. Планируемые результаты:

- выявление лучших подрядных организаций. Опубликование результатов в СМИ. Награждение лучших организаций.

- выявление наиболее слабых сторон (видов работ) подрядных организаций при производстве дорожно-строительных работ. Ужесточение строительного контроля со стороны заказчика и подрядчика с приоритетом на виды работ, при проведении которых выявлено наибольшее количество нарушений;

-  принятие мер дисциплинарного характера в отношении подрядных организаций со стороны СРО.

5. Предоставление статистических данных (баллов, оценок и т.п.) системы оценки в иные органы и учреждения возможно только с письменного согласия руководителя Службы или других уполномоченных им лиц.

6. Система оценки содержит классификационные признаки критических, значительных  и незначительных дефектов по основным видам дорожно-строительных работ, производимых строительных материалов, конструкций и изделий. Определения дефектов приняты на основе ГОСТ 15467-79 "Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения" в рамках установленных границ понятий. Определение незначительного дефекта принято на основе практических наблюдений и статистических данных о наиболее часто встречающихся нарушений в области дорожных работ.

Критический дефект (при выполнении дорожно-строительных работ) - дефект, при наличии которого сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации.

Критический дефект (при производстве конструкций и изделий) - дефект, при наличии которого изделие, конструкция функционально непригодны и его использование по назначению может повлечь потерю или снижение прочности, устойчивости, надежности сооружения, его части или конструктивного элемента.

Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последующих работ или с приостановкой начатых работ.

Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность. Дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами, либо до продолжения работ на объекте.

К значительному дефекту помимо нарушений технологии работ относится существенное ухудшение условий труда и безопасности на объекте. При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных решений или неисполнение требований технических регламентов, сводов правил, норм, стандартов.

При определении вида дефекта следует учитывать дополнительные требования, содержащиеся в чертежах и стандартах на конкретные конструкции и изделия, а также на отдельные виды дорожно-строительных работ или объекты.

Незначительный дефект - дефект, при наличии которого сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально пригодны, однако нарушен порядок оформления разрешительной, организационной, исполнительной  и иной документации на объекте.

7. При разработке Системы оценки учтены основные положения ранее утвержденных документов по вопросам организационно - правового порядка и качества строительства, в частности, порядок осуществления государственного строительного надзора за соответствием выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации.

8. С целью оптимизации показателей качества Система оценки определяет два направления: строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт. Для разделения и конкретизации видов работ необходимо руководствоваться определениями, указанными в Федеральном законе «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 08.11.2007 № 257-ФЗ:

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Относить дорожные работы к капитальному ремонту или ремонту необходимо основываясь на «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» от 12.11.2007 № 160.

9. Система оценки с момента ее утверждения считается действительной в течении 1 года. В течении этого периода любое физическое и юридическое лицо имеет право направить в письменной форме свои предложения, возражения и замечания в адрес разработчиков в свободной форме. В случае поступления такой информации разработчик обязан рассмотреть их и внести изменения в действующую Систему оценки в случае их обоснованности и приемлемости в условиях действующего законодательства. В случае отсутствия предложений, возражений и замечаний в течении 1 года Система оценки остается в первоначальном виде до момента ее изменения или аннулирования.

## Раздел II. Система оценки по основным видам

дорожно-строительных работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

| № | Виды дорожных работ | Описание нарушений, выявленных при проведении проверки | Нормативный документ, требования которого нарушены | Возможное влияние допустимых нарушений на несущую способность и безопасность объекта | Дефект (критический, значительный, незначительный и отсутствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие характеристики |
| 1 | Общие положения | Отсутствие свидетельства о допуске СРО | Градостроительный кодекс РФ | Грубое нарушение действующего законодательства. Отсутствие ответственности (в рамках СРО) за проводимые работы | Не значительный |
| 2 |  | Отсутствие приказов ответственных лиц за строительный контроль и производство работ | СНиП 12-01-2004 | Отсутствие должностного лица, ответственного за качество выполняемых работ | Не значительный |
| 3 |  | Отсутствие схемы производства работ, согласованной с ГИБДД | СНиП 12-01-2004 | Влияние на безопасность участников движения | Не значительный |
| 4 |  | Отсутствие согласований по производству работ с учреждениями коммунального, энергетического сектора и учреждений связи | СНиП 12-01-2004 | Возможное повреждение жизнеобеспечивающих конструкций | Не значительный |
| Организация строительного производства |
| 5 | Общие положения | Отсутствие ограждения (обозначения) участка производства работ (знаки, фонари, щиты и т.п.) | ВСН 37-84 | Влияние на безопасность участников движения и производства работ | Значительный |
| 6 |  | Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на объекте (жилеты, каски, инструктаж и т.п.) | СНиП 12-03-2001 СНиП 12-01-2004 СНиП 12-04-2002 | Снижение параметров безопасности работ | Значительный |
| 7 |  | Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на объекте (хранение материалов и оборудования, бытовые вагоны и площадки и т.п.) | СНиП 12-03-2001 СНиП 12-01-2004 СНиП 12-04-2002 | Снижение параметров безопасности работ | Значительный |
| Подготовительные работы |
| 8 | Подготовительные работы | Отсутствие геодезического закрепления на местности (репера, ПК, оси и т.п.) | СНиП 3.01.03-84 | Возможное смещение объекта. Невозможность строительства объекта. | Значительный |
| Ведение исполнительной и рабочей документации |
| 9 | Исполнительная документация | Отсутствие или не должное ведение общего и специальных журналов работ | РД-11-02-2006 РД-11-05-2007 | Отсутствие основных сведений об объемах работ, используемой техники, технологии работ и т.п. | Не значительный |
| 10 |  | Отсутствие технологических регламентов (ППР), карт и схем операционного контроля | СНиП 12-01-2004 | Возможное нарушение технологических и организационных мероприятий | Не значительный |
| 11 |  | Отсутствие ведомостей реперов и схем закрепления трассы | СНиП 3.01.03-84 | Возможное смещение объекта. | Не значительный |
| 12 |  | Отсутствие актов освидетельствования геодезической разбивочной основы | РД-11-02-2006 РД-11-05-2007 | Влечет вскрытие предшествующих работ с причинение вреда вышележащему конструктивному элементу | Не значительный |
| 13 |  | Отсутствие актов освидетельствования скрытых работ | РД-11-02-2006 РД-11-05-2007 | Влечет вскрытие предшествующих работ с причинение вреда вышележащему конструктивному элементу | Не значительный |
| 14 |  | Отсутствие актов приемки ответственных конструкций | РД-11-02-2006 РД-11-05-2007 | Влечет дополнительное обследование конструкции | Не значительный |
| 15 |  | Отсутствие экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний в рамках строительного контроля | РД-11-02-2006 РД-11-05-2007 | Влечет вскрытие предшествующих работ с причинение вреда вышележащему конструктивному элементу Влечет дополнительное обследование конструкции | Не значительный |
| 16 |  | Отсутствие документов, подтверждающих качество проведения строительного контроля (сертификаты, протоколы и т.п.) | РД-11-02-2006 РД-11-05-2007 | Влечет вскрытие предшествующих работ с причинение вреда вышележащему конструктивному элементу Влечет дополнительное обследование конструкции | Не значительный |
| ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО |
| 17 | Подготовка полосы отвода | Расчистка полосы отвода от мха, пней, деревьев, кустарника и иного матариала | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности основания земляного полотна, просадки | Значительный |
| 18 | Возведение земляного полотна | Не выполнение мероприятий по обеспечению водоотвода и защиты от стока поверхностных вод | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности основания земляного полотна, просадки | Значительный |
| 19 |  | Отсыпка земляного полотна на почвенно-растительный (плодородный) грунт | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности основания земляного полотна, просадки | Критический |
| 20 |  | При возведении земляного полотна не производится рыхление откосов, нарезка уступов, либо уступы имеют не проектный уклон | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение устойчивости земляного полотна. Деформации смещения. | Критический |
| 21 |  | Отсыпка земляного полотна ведется слоями более проектных без пробного уплотнения | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Критический |
| 22 |  | Отсутствие контроля плотности в отсыпаемых слоях насыпи | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Критический |
| 23 |  | Отсыпка земляного полотна производится от середины к краям, либо производится подсыпка краевых и откосных частей насыпи | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Значительный |
| 24 |  | При отсыпке насыпи в зимнее время не производится очистка от льда и снега | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна, просадки | Значительный |
| 25 |  | Отклонение геометрических параметров земляного полотна от проектных (отметки, ширина, радиусы закруглений) | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение надежности и долговечности земляного полотна. Затруднения при эксплуатации | Критический |
| 26 |  | На основаниях из недренирующего грунта не выполнен уклон поверхности основания и пониженные места не заполнены грунтом | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна. Неравномерные просадки полотна. | Критический |
| 27 |  | Уменьшение или увеличение крутизны откосов от проектного значения | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение надежности земляного полотна | Значительный |
| 28 |  | Количество комьев мерзлого грунта более 20 % | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Значительный |
| 29 |  | В насыпи из скального грунта включения глыб более 2/3 толщины отсыпаемого слоя | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Значительный |
| 30 |  | Снижение качества земполотна из-за несоответствия укладываемых грунтов паспортным данным и проектным решениям | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Критический |
| 31 | Укрепление земляного полотна | Укрепление откосов выполнено без покрова плодородным слоем | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение устойчивости и надежности земляного полотна | Значительный |
| 32 |  | Не обеспечение специальных условия для укрепления насыпей, пробныой нагрузки на болотах | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение устойчивости и надежности земляного полотна | Значительный |
| 33 |  | Не выполнены мероприятия по сшивке полотен и анкеровки на откосных частях (геотекстиль) | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение устойчивости земляного полотна | Значительный |
| 34 | Общие положения | Отсутствие контроля качества за устройством земляного полотна (строительный контроль подрядчика) | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна. Возможны повреждения покрытия. | Значительный* |
| ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА |
| Основания и покрытия переходного типа |
| 35 | Устройство дорожной одежды | Основание или покрытие дорожной одежды выполнено материалами не соответствующими нормам и проектной документации | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия. | Критический |
| 36 |  | Высотные отметки основания или покрытия переходного типа не соответствуют проекту | СНиП 3.06.03-85 | Снижение надежности и долговечности дорожной одежды. | Значительный |
| 37 |  | Ширина основания или покрытия не соответствует проекту | СНиП 3.06.03-85 | Снижение надежности и долговечности дорожной одежды. | Значительный |
| 38 |  | Поперечные уклоны не соответствуют проекту | СНиП 3.06.03-85 | Снижение надежности и долговечности дорожной одежды. | Значительный |
| 39 |  | Нарушения при уплотнении основания или покрытия | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия. | Критический |
| 40 |  | Толщина слоев основания или покрытия не соответствует проекту | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия. | Критический |
| 41 | Общие положения | Отсутствие контроля качества за устройством дорожной одежды (строительный контроль подрядчика) | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия. | Значительный* |
| Покрытия и основания капитального типа |
| 42 | Устройство дорожной одежды | Не выполнена очистка основания от пыли и грязи | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды | Критический |
| 43 |  | Отсутствие подгрунтовки основания | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды | Критический |
| 44 |  | Не обеспечено плотное сцепление покрытия с нижележащими слоями дорожной одежды | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды | Значительный |
| 45 |  | Укладка асфальтобетонной смеси на влажное основание либо в дождь (снег, град) | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Значительный |
| 46 |  | Несоответствие состава смеси утвержденным рецептам, а также ГОСТам, стандартам организаций | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Критический |
| 47 |  | Нарушен температурный режим укладки асфальтобетонной смеси | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Критический |
| 48 |  | Некачественное сопряжение сопредельных полос на устроенном основании или покрытии | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Значительный |
| 49 |  | Плотность уложенного основания или покрытия не соответствует нормативным требованиям | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Критический |
| 50 |  | Амплитудная ровность покрытия не соответствует нормативным требованиям | СНиП 3.06.03-85 | Снижение эксплуатационных качеств покрытия и влияние на безопасность движения | Значительный |
| 51 |  | Асфальтобетонная смесь уложена с нарушением проектной толщины слоя | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Критический |
| 52 |  | Поперечный уклон покрытия не соответствует проекту и нормативным требованиям | СНиП 3.06.03-85 | Снижение эксплуатационных качеств покрытия и влияние на безопасность движения | Значительный |
| 53 |  | Устройство покрытия и основания общей толщиной более 15 см без устройства обочин | СНиП 3.06.03-85 | Создание аварийной ситуации. | Значительный |
| 54 |  | Устройство подгрунтовки на расстояние более суточной захватки | СНиП 3.06.03-85 | Не рациональное расходование средств. Снижение прочности дорожной одежды | Критический |
| 55 |  | Ширина покрытия или основания менее допустимой | СНиП 3.06.03-85 | Снижение эксплуатационных качеств покрытия и влияние на безопасность движения | Значительный |
| 56 | Устройство бортового камня | Нарушения при установке бортового камня (обойма, ровность, отметки) | СНиП 3.06.03-85 проект | Снижение эксплуатационных качеств дороги, влияние на водоотвод с проезжей части | Значительный |
| 57 | Устройство покрытия из брусчатки | Нарушения при укладке брусчатки (ширина швов, заделка и смещение швов) | СНиП 3.06.03-85 проект | Снижение эксплуатационных качеств дороги, тротуаров | Значительный |
| 58 | Общие положения | Отсутствие контроля качества за устройством дорожной одежды (основание или покрытие капитального типа, строительный контроль подрядчика) | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия. | Значительный* |
| Искусственные сооружения |
| 59 | Устройство водопропускных труб | Подтапливание котлована и подошвы фундамента | СНиП 3.06.04-91 | Снижение прочности конструкции | Значительный |
| 60 |  | Несоответствие проектным данным продольного уклона, вертикальных отметок входного и выходного лотка трубы (сток воды обеспечен/сток воды не обеспечен) | СНиП 3.06.04-91 | Застой воды. Подмыв сооружения. | Значительный/Критический |
| 61 |  | Конопатка и заделка выполнена с нарушением нормативных требований | СНиП 3.06.04-91 | Снижение прочности конструкции | Критический |
| 62 |  | Устройство трубы без строительного подъема | СНиП 3.06.04-91 | Застой воды | Значительный |
| 63 |  | Сколы бетона, обнажение арматуры, недостаточная величина защитного слоя | СНиП 3.06.04-91 | Снижение прочности конструкции. Преждевременное разрушение конструкции | Критический |
| 64 |  | Изоляция выполнена с нарушением требований проекта и нормативов | СНиП 3.06.04-91 | Преждевременное разрушение конструкции | Значительный |
| 65 |  | Несоответствие проекту размеров укрепления русел и откосной части оголовка | СНиП 3.06.04-91 | Преждевременное разрушение конструкции и сооружения в целом | Критический |
| 66 |  | Прочность ц/бетона не соответствует проекту | СНиП 3.06.04-91 | Преждевременное разрушение конструкции и сооружения в целом | Критический |
| 67 |  | Отсутствие антикоррозийной обработки поверхности МГТ, нарушения при сборке МГТ (болты, листы) | ОДН 218.2001-2009 | Преждевременное разрушение конструкции и сооружения в целом | Критический |
| 68 | Общие положения | Отсутствие контроля качества за устройством сооружений (строительный контроль подрядчика) | СНиП 3.06.04-91 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности сооружения. Возможны повреждения покрытия. | Значительный* |
| Обстановка и обустройство дороги |
| 69 | Установка дорожных знаков | Не соответствие ГОСТ | ГОСТ Р 50597-93 ГОСТ Р 52290-2004 | Влияние на безопасность | Критический |
| 70 |  | Нарушение технологии установки знаков | ГОСТ Р 52289-2004 СНиП 3.06.30-85 | Влияние на безопасность | Критический |
| 71 | Установка ограждений | Не соответствие ГОСТ | ГОСТ 26804-86 ГОСТ Р 52289-2004 | Влияние на безопасность | Критический |
| 72 |  | Нарушение технологии установки ограждений | ГОСТ Р 52289-2004 СНиП 3.06.30-85 | Влияние на безопасность | Критический |
| 73 | Установка пешеходных и шумозащитных ограждений | Не соответствие проекту | Проектное решение | Влияние на безопасность | Значительный |
| 74 |  | Нарушение технологии установки ограждений (высота, вертикальность, прочность, архитектура и т.п.) | Проектное решение, технические условия | Влияние на безопасность | Значительный |
| 75 | Установка сигнальных столбиков | Не соответствие ГОСТ | СНиП 3.06.30-85 | Влияние на безопасность | Критический |
| 76 |  | Нарушение технологии установки сигнальных столбиков | ГОСТ Р 52289-2004 СНиП 3.06.30-85 | Влияние на безопасность | Критический |
| 77 | Нанесение разметки | Не соответствие ГОСТ | ГОСТ Р 51256-99 | Влияние на безопасность | Критический |
| 78 |  | Нарушение технологии нанесения разметки | ГОСТ Р 52289-2004 СНиП 3.06.30-85 | Влияние на безопасность | Критический |
| 79 | Возведение остановочных пунктов | Нарушение технологии монтажа конструкций (высота, вертикальность, прочность, архитектура и т.п.) | Проектное решение | Влияние на безопасность | Значительный |
| 80 | Общие положения | Отсутствие контроля качества за обустройством (строительный контроль подрядчика) | СНиП 3.06.03-85 | Снижение безопасности дороги | Значительный* |

* - по параметрам, обозначенным звездочкой, назначается 20 баллов исходя из комплекса выявленных нарушений, подтверждающих не осуществление строительного контроля подрядчиком.

## Раздел III. Система оценки по основным видам

дорожно-строительных работ (ремонт)

| № | Виды дорожных работ | Описание нарушений, выявленных при проведении проверки | Нормативный документ, требования которого нарушены | Возможное влияние допустимых нарушений на несущую способность и безопасность объекта | Дефект (критический, значительный, незначительный и отсутствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие характеристики |
| 1 | Общие положения | Отсутствие приказов ответственных лиц за строительный контроль и производство работ | СНиП 12-01-2004 | Отсутствие должностного лица, ответственного за качество выполняемых работ | Не значительный |
| 2 |  | Отсутствие схемы производства работ, согласованной с ГИБДД | СНиП 12-01-2004 | Влияние на безопасность участников движения | Не значительный |
| 3 |  | Отсутствие согласований по производству работ с учреждениями коммунального, энергетического сектора и учреждений связи | СНиП 12-01-2004 | Возможное повреждение жизнеобеспечивающих конструкций | Не значительный |
| Организация строительного производства |
| 4 | Общие положения | Отсутствие ограждения (обозначения) участка производства работ (знаки, фонари, щиты и т.п.) | ВСН 37-84 | Влияние на безопасность участников движения и производства работ | Значительный |
| 5 |  | Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на объекте (жилеты, каски, инструктаж и т.п.) | СНиП 12-03-2001 СНиП 12-01-2004 СНиП 12-04-2002 | Снижение параметров безопасности работ | Значительный |
| 6 |  | Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на объекте (хранение материалов и оборудования, бытовые вагоны и площадки и т.п.) | СНиП 12-03-2001 СНиП 12-01-2004 СНиП 12-04-2002 | Снижение параметров безопасности работ | Значительный |
| Ведение исполнительной и рабочей документации |
| 7 | Исполнительная документация | Отсутствие или не должное ведение общего и специальных журналов работ | РД-11-02-2006 РД-11-05-2007 | Отсутствие основных сведений об объемах работ, используемой техники, технологии работ и т.п. | Значительный |
| 8 |  | Отсутствие технологических регламентов (ППР), карт и схем операционного контроля | СНиП 12-01-2004 | Возможное нарушение технологических и организационных мероприятий | Значительный |
| 9 |  | Отсутствие актов освидетельствования скрытых работ | РД-11-02-2006 РД-11-05-2007 | Влечет вскрытие предшествующих работ с причинение вреда вышележащему конструктивному элементу | Значительный |
| 10 |  | Отсутствие актов приемки ответственных конструкций | РД-11-02-2006 РД-11-05-2007 | Влечет дополнительное обследование конструкции | Значительный |
| 11 |  | Отсутствие экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний в рамках строительного контроля | РД-11-02-2006 РД-11-05-2007 | Влечет вскрытие предшествующих работ с причинение вреда вышележащему конструктивному элементу Влечет дополнительное обследование конструкции | Значительный |
| 12 |  | Отсутствие документов, подтверждающих качество проведения строительного контроля (сертификаты, протоколы и т.п.) | РД-11-02-2006 РД-11-05-2007 | Влечет вскрытие предшествующих работ с причинение вреда вышележащему конструктивному элементу Влечет дополнительное обследование конструкции | Значительный |
| ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО |
| 13 | Возведение земляного полотна | Не выполнение мероприятий по обеспечению водоотвода и защиты от стока поверхностных вод | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности основания земляного полотна, просадки | Значительный |
| 14 |  | Отсыпка земляного полотна на почвенно-растительный (плодородный) грунт | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности основания земляного полотна, просадки | Критический |
| 15 |  | При возведении земляного полотна не производится рыхление откосов, нарезка уступов, либо уступы имеют не проектный уклон | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение устойчивости земляного полотна. Деформации смещения. | Критический |
| 16 |  | Отсыпка земляного полотна ведется слоями более проектных без пробного уплотнения | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Критический |
| 17 |  | Отсутствие контроля плотности в отсыпаемых слоях насыпи | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Критический |
| 18 |  | Отсыпка земляного полотна производится от середины к краям,либо производится подсыпка краевых и откосных частей насыпи | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Значительный |
| 19 |  | При отсыпке насыпи в зимнее время не производится очистка от льда и снега | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна, просадки | Значительный |
| 20 |  | Отклонение геометрических параметров земляного полотна от проектных (отметки, ширина, радиусы закруглений) | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение надежности и долговечности земляного полотна. Затруднения при эксплуатации | Критический |
| 21 |  | На основаниях из недренирующего грунта не выполнен уклон поверхности основания и пониженные места не заполнены грунтом | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна. Неравномерные просадки полотна. | Критический |
| 22 |  | Уменьшение или увеличение крутизны откосов от проектного значения | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение надежности земляного полотна | Значительный |
| 23 |  | Количество комьев мерзлого грунта более 20 % | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Значительный |
| 24 |  | В насыпи из скального грунта включения глыб более 2/3 толщины отсыпаемого слоя | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Значительный |
| 25 |  | Снижение качества земполотна из-за несоответствия укладываемых грунтов паспортным данным и проектным решениям | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна | Критический |
| 26 | Укрепление земляного полотна | Укрепление откосов выполнено без покрова плодородным слоем | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение устойчивости и надежности земляного полотна | Значительный |
| 27 |  | Не обеспечение специальных условия для укрепления насыпей, пробныой нагрузки на болотах | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение устойчивости и надежности земляного полотна | Значительный |
| 28 |  | Не выполнены мероприятия по сшивке полотен и анкеровки на откосных частях (геотекстиль) | СНиП 3.02.01-87 СНиП 3.06.03-85 | Снижение устойчивости земляного полотна | Значительный |
| 29 | Общие положения | Отсутствие контроля качества за устройством земляного полотна (строительный контроль подрядчика) | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности земляного полотна. Возможны повреждения покрытия. | Значительный* |
| ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА |
| Основания и покрытия переходного типа |
| 30 | Устройство дорожной одежды | Основание или покрытие дорожной одежды выполнено материалами не соответствующими нормам и проектной документации | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия. | Критический |
| 31 |  | Ширина основания или покрытия не соответствует проекту | СНиП 3.06.03-85 | Снижение надежности и долговечности дорожной одежды. | Значительный |
| 32 |  | Поперечные уклоны не соответствуют проекту | СНиП 3.06.03-85 | Снижение надежности и долговечности дорожной одежды. | Значительный |
| 33 |  | Нарушения при уплотнении основания или покрытия | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия. | Критический |
| 34 |  | Толщина слоев основания или покрытия не соответствует проекту | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия. | Критический |
| 35 | Общие положения | Отсутствие контроля качества за устройством дорожной одежды (строительный контроль подрядчика) | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия. | Значительный* |
| Покрытия и основания капитального типа |
| 36 | Устройство дорожной одежды | Не выполнена очистка основания от пыли и грязи | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды | Критический |
| 37 |  | Отсутствие подгрунтовки основания | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды | Критический |
| 38 |  | Не обеспечено плотное сцепление покрытия с нижележащими слоями дорожной одежды | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды | Значительный |
| 39 |  | Укладка асфальтобетонной смеси на влажное основание либо в дождь (снег, град) | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Значительный |
| 40 |  | Несоответствие состава смеси утвержденным рецептам, а также ГОСТам, стандартам организаций | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Критический |
| 41 |  | Нарушен температурный режим укладки асфальтобетонной смеси | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Критический |
| 42 |  | Некачественное сопряжение сопредельных полос на устроенном покрытии | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Значительный |
| 43 |  | Плотность уложенного основания или покрытия не соответствует нормативным требованиям | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Критический |
| 44 |  | Амплитудная ровность покрытия не соответствует нормативным требованиям | СНиП 3.06.03-85 | Снижение эксплуатационных качеств покрытия и влияние на безопасность движения | Значительный |
| 45 |  | Асфальтобетонная смесь уложена с нарушением проектной толщины слоя | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности покрытия или основания | Критический |
| 46 |  | Поперечный уклон покрытия не соответствует проекту и нормативным требованиям | СНиП 3.06.03-85 | Снижение эксплуатационных качеств покрытия и влияние на безопасность движения | Значительный |
| 47 |  | Устройство основания и покрытия общей толщиной более 15 см без устройства обочин | СНиП 3.06.03-85 | Создание аварийной ситуации. | Значительный |
| 48 |  | Устройство подгрунтовки на расстояние более суточной захватки | СНиП 3.06.03-85 | Не рациональное расходование средств. Снижение прочности дорожной одежды | Критический |
| 49 |  | Ширина основания или покрытия менее допустимой | СНиП 3.06.03-85 | Снижение эксплуатационных качеств покрытия и влияние на безопасность движения | Значительный |
| 50 | Устройство бортового камня | Нарушения при установке бортового камня (обойма, ровность, отметки) | СНиП 3.06.03-85 проект | Снижение эксплуатационных качеств дороги, влияние на водоотвод с проезжей части | Значительный |
| 51 | Устройство покрытия из брусчатки | Нарушения при укладке брусчатки (ширина швов, заделка и смещение швов) | СНиП 3.06.03-85 проект | Снижение эксплуатационных качеств дороги, тротуаров | Значительный |
| 52 | Общие положения | Отсутствие контроля качества за устройством дорожной одежды (основание или покрытие капитального типа, строительный контроль подрядчика) | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности дорожной одежды. Возможны повреждения покрытия. | Значительный* |
| Искусственные сооружения |
| 53 | Устройство водопропускных труб | Подтапливание котлована и подошвы фундамента | СНиП 3.06.04-91 | Снижение прочности конструкции | Значительный |
| 54 |  | Несоответствие проектным данным продольного уклона, вертикальных отметок входного и выходного лотка трубы (сток воды обеспечен/сток воды не обеспечен) | СНиП 3.06.04-91 | Застой воды. Подмыв сооружения. | Значительный/Критический |
| 55 |  | Конопатка и заделка выполнена с нарушением нормативных требований | СНиП 3.06.04-91 | Снижение прочности конструкции | Критический |
| 56 |  | Сколы бетона, обнажение арматуры, недостаточная величина защитного слоя | СНиП 3.06.04-91 | Снижение прочности конструкции. Преждевременное разрушение конструкции | Критический |
| 57 |  | Изоляция выполнена с нарушением требований проекта и нормативов | СНиП 3.06.04-91 | Преждевременное разрушение конструкции | Значительный |
| 58 |  | Прочность ц/бетона не соответствует проекту | СНиП 3.06.04-91 | Преждевременное разрушение конструкции и сооружения в целом | Критический |
| 59 |  | Отсутствие антикоррозийной обработки поверхности МГТ, нарушения при сборке МГТ (болты, листы) | ОДН 218.2001-2009 | Преждевременное разрушение конструкции и сооружения в целом | Критический |
| 60 | Общие положения | Отсутствие контроля качества за устройством сооружений (строительный контроль подрядчика) | СНиП 3.06.03-85 | Снижение прочности сооружения. Возможны повреждения покрытия. | Значительный* |
| Обстановка и обустройство дороги |
| 61 | Установка дорожных знаков | Не соответствие ГОСТ | ГОСТ Р 50597-93 ГОСТ Р 52290-2004 | Влияние на безопасность | Критический |
| 62 |  | Нарушение технологии установки знаков | ГОСТ Р 52289-2004 СНиП 3.06.30-85 | Влияние на безопасность | Критический |
| 63 | Установка ограждений | Не соответствие ГОСТ | ГОСТ 26804-86 ГОСТ Р 52289-2004 | Влияние на безопасность | Критический |
| 64 |  | Нарушение технологии установки ограждений | ГОСТ Р 52289-2004 СНиП 3.06.30-85 | Влияние на безопасность | Критический |
| 65 | Установка пешеходных и шумозащитных ограждений | Не соответствие проекту | Проектное решение | Влияние на безопасность | Значительный |
| 66 |  | Нарушение технологии установки ограждений (высота, вертикальность, прочность, архитектура и т.п.) | Проектное решение, технические условия | Влияние на безопасность | Значительный |
| 67 | Установка сигнальных столбиков | Не соответствие ГОСТ | СНиП 3.06.30-85 | Влияние на безопасность | Критический |
| 68 |  | Нарушение технологии установки сигнальных столбиков | ГОСТ Р 52289-2004 СНиП 3.06.30-85 | Влияние на безопасность | Критический |
| 69 | Нанесение разметки | Не соответствие ГОСТ | ГОСТ Р 51256-99 | Влияние на безопасность | Критический |
| 70 |  | Нарушение технологии нанесения разметки | ГОСТ Р 52289-2004 СНиП 3.06.30-85 | Влияние на безопасность | Критический |
| 71 | Возведение остановочных пунктов | Нарушение технологии монтажа конструкций (высота, вертикальность, прочность, архитектура и т.п.) | Проектное решение | Влияние на безопасность | Значительный |
| 72 | Общие положения | Отсутствие контроля качества за обустройством (строительный контроль подрядчика) | СНиП 3.06.03-85 | Снижение безопасности дороги. | Значительный* |

* - по параметрам, обозначенным звездочкой, назначается 20 баллов исходя из комплекса выявленных нарушений, подтверждающих не осуществление строительного контроля подрядчиком.

IV. Система расчета

1. Начисление баллов производится сотрудниками Службы, закрепленными приказами за объектами капитального стротельства, либо действующими в рамках заключенных соглашений, либо направленных на объект по иным причинам, не противоречащим действующему законодательству.

2. Количество баллов начисляется при посещении объекта путем внесения баллов согласно Разделам III и II Системы оценки в пообъектную таблицу (Приложение 1, 2) За критический дефект начисляется – 10 баллов, значительный – 5 баллов, незначительный – 2 балла. В случае, если работа выполнена с малозначительными для объекта в целом отклонениями параметров от требований технической документации, то к вышеприведенным баллам применяется понижающий коэффициент 0,5. По итогам года проводится свод данных по объектам и организациям, сравнительный анализ работы подрядных организаций края.

3. Количественная оценка качества дорожно-строительных работ производится путем начисления баллов за допущенные дефекты на основании разделов III и II, которые состоят из следующих видов работ:

- общие характеристики;

- организация строительного производства;

- подготовительные работы;

- ведение исполнительной и рабочей документации;

- земляное полотно;

- дорожная одежда (основания и покрытия переходного и капитального типов);

- искусственные сооружения;

- обстановка и обустройство дороги;

4. В каждом из видов работ перечислены основные параметры, подлежащие обязательному контролю и конкретизирована оценка в баллах по каждому дефекту в зависимости от его влияния на общее качество сооружения или безопасность участников дорожных работ.

5. Баллы начисляются только за нарушения, отмеченные в разделах III и II. Баллы за отсутствие или ненадлежащее осуществление строительного контроля подрядчика начисляются исходя из общей оценки объекта (записи в общем журнале работ, подписи в актах, ведомостях и других документах, временной период осуществления контроля и т.п.)

6. Количественная (суммарная) оценка по каждому из видов работ определяется путем суммирования баллов по всем проверяемым параметрам.

7. Итоговое количество баллов по объекту в целом определяется с учетом коэффициентов влияния на надежность и безопасность объекта по всем девяти видам работ. Значения данных коэффициентов составляют:

0,3 – по разделу «Общие характеристики»;

0,5 – по разделу «Организация строительного производства»;

0,5 – по разделу «Подготовительные работы»*;

0,3 – по разделу «Ведение исполнительной и рабочей документации»;

1,0 – по разделу «Земляное полотно»;

0,9 – по разделу «Дорожная одежда. Основание и покрытия переходного типа»;

1,0 – по разделу «Дорожная одежда. Основание и покрытия капитального типа»;

0,9 – по разделу «Искусственные сооружения»

0,7 – по разделу «Обстановка и обустройство дороги»

* - данный вид работ при ремонте не оценивается. В последующих формулах при оценке ремонтных работ вид не учитывается.

8. Итоговое количество баллов по объекту определяется по формуле:

где:

bi  – сумма баллов по каждому из основных видов работ;

di – число дефектов, отмеченное при проверке качества работ по основным видам работ;

рi – количество видов работ, по которым проводилась проверка;

кi – коэффициент влияния на надежность и безопасность;

Вi – итоговое количество баллов по объекту.

9. Итоговое количество баллов по организации определяется по формуле:

Во= (В1+ В2+…)/n

где:

Во – итоговое количество баллов по организации;

B1, B2… – итоговое количество баллов по объекту;

n – количество объектов.

Примечание: чем выше балл, тем хуже ситуация на объекте и в организации в целом. В случае выполнения подрядных работ одной организацией на 2-х и более объектах, показатель уровня подрядных организаций должен приниматься как средний по всем объектам согласно приведенной выше формулы.

10. Расчет среднего количества нарушений на одну проверку ведется по следующей формуле:

Кн=Н/Кп

где:

Кн – коэффициент нарушений (среднее количество нарушений на одну проверку), ед.;

Н – общее количество выявленных на объекте нарушений (дефектов), ед.;

Кп – количество проведенных проверок на объекте, ед.

# Примечание: чем выше коэффициент, тем хуже ситуация на объекте.

# 11. В целом организации оцениваются по двум показателям Кн и Во. В случае необходимости возможна оценка по отдельным направлениям, например, какая организация лучше/хуже выполняет подготовительные работы или ведет исполнительную документацию и т.п.

V. Система оценки сооружения с помощью геометрических замеров

1. Количество измерений геометрических параметров автомобильной дороги и сооружений на ней имеет прямую зависимость от площади линейного объекта и объема входящих в нее конструктивных элементов. При проведении оценки следует учитывать следующие нормы измерений:

- ширина земляного полотна, основания и покрытия дорожной одежды – не менее 1 замера на 50 метров длины, либо не менее 1 замера на 500 м2 (ремонт);

- поперечные уклоны земляного полотна, основания и покрытия дорожной одежды - не менее 1 замера на 50 метров длины , либо не менее 1 замера на 1000 м2 (ремонт);

- уменьшение или увеличение крутизны откосов - не менее 1 замера на 50 метров длины, либо не менее 1 замера на 500 м2 (ремонт);

- толщина слоев основания или покрытия - не менее 1 замера на 2000 м2;

- амплитудная ровность покрытия -  измеряется весь объект в целом.

VI. Заключительные положения

1. Данная система оценки служит только для определения параметров, указанных в разделе I. Система оценки не затрагивает оперативно-хозяйственную деятельность предприятия и не может служить для определения финансовой, социальной и коммерческой позиции предприятия в крае.

2. В случае внесения изменений и дополнений в данную систему оценки, данная информация публикуется на официальном сайте Службы и доводится до оцениваемых подрядных организаций любым доступным способом.